汉环批复〔2020〕15号

汉中市生态环境局

关于陕西省勉县医院新建精神病专科医院

项目环境影响报告书的批复

陕西勉县医院：

你院报来的《陕西省勉县医院新建精神病专科医院项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)及有关材料收悉。经我局审查委员会会议研究，现批复如下：

一、该项目位于勉县定军山镇绿源路北侧，总建筑面积30000m2，规划住院床位600张。主要建设1栋6层“工”字型医院大楼（分为南区、中区、北区），主要设置临床科室和医技科室，其中：临床科室设有精神科门诊（含急症、心理咨询）、心理测定室、精神医学鉴定室、工娱治疗室、康复室和精神科病区；医技科室主要设有药剂科、检验科、心电图室、电脑图室、消毒供应室、资料室和病案室。配套建设备用发电机房、设备间、停车场、污水处理站等辅助工程，供暖、制冷采用空调，热水供给采用电加热。项目总投资9151万元，其中环保投资预计327万元，约占总投资的3.6%。

该项目可行性研究报告已经勉县发展和改革局批复（勉发改发〔2019〕195号）。勉县人民政府出具了土地用途批复（勉地字〔2020〕18号）。勉县住房和城乡建设管理局出具了选址定点批复（勉住建函〔2019〕29号）。根据陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心《关于勉县新建精神病专科医院住院楼项目用地与保护区位置关系的复函》，项目不在陕西汉江湿地省级自然保护区范围内。经审查，项目在全面落实《报告书》、技术评估专家意见及本批复提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施的前提下，根据环评结论，从生态环境保护角度分析，《报告书》可作为项目实施的依据。

二、应重点做好以下工作：

（一）严格执行汉中市生态环境局勉县分局函复的环境质量标准和污染物排放标准（勉环函〔2019〕112号）。

（二）强化水、土壤环境保护措施。按照“清污分流，雨污分流，废水分类收集分质处理”原则，结合《医院污水处理工程技术规范》（(HJ2029-2013）、《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》等技术规范和环评要求，委托有资质的单位设计、建设单独的废水收集处理设施，并确保处理工艺、处理能力满足满负荷运营需要，医疗污水、生活污水及其它废水处理达标并经严格消毒，符合纳管标准后方可进入市政污水管网，严禁将医疗污水及污染物随意弃置排入下水道。检（化）验科等产生的特殊废水（液）应根据生化特性和技术规范，单独收集和安全处置。严格落实环评提出的分区防渗措施，防止污染土壤和地下水环境。

（三）严格防控大气污染。严格执行《勉县城区高污染燃料禁燃区管理规定》，不得建设燃煤锅炉、茶浴炉。污水处理设施采取有效的除臭、抑臭措施，确保场界恶臭等污染物达标，防止扰民。食堂安装油烟净化装置，满足国家《饮食业环境保护技术规范》（HJ554—2010）和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）等相关要求。地下车库通风排口位置要合理布局，防止对四邻和地面人群造成影响。

（四）规范和强化固体废弃物管理。贯彻《进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）等要求，严格依照法律法规和相关政策标准，对危险废物和一般固废进行收集、处置和管理。建立健全危险废物（含医疗废物）管理台账，严格执行危险废物管理规定及转移联单制度。危险废物及医疗废物暂存设（措）施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）相关最新要求，并强化“三防”和消毒措施。医疗废物分类收集后须送有资质的医废处置单位进行无害化处置；其他危险废物以及污水处理产生的污泥等达到医疗机构污泥控制标准后，须交由有资质的危废处置单位安全处置。餐厨废弃物应委托有资质的专业机构进行收集处理。

（五）做好声环境保护。产生噪声、振动的设备应合理布局，并尽可能远离周边声环境敏感目标布设，采取减振、降噪措施，有效防控对周边环境的不利影响。项目临道路侧应做好噪声防护，减少外环境对本项目的影响。

（六）重视和防范环境风险。依法依规制定环境风险防范措施和应急预案，定期排查整治环境安全隐患，做好生物安全和环境健康防护，完善应急设施建设，储备应急物资，开展应急演练，确保生态环境安全。

（七）做好施工期污染防控工作。严格执行施工期相关环境管理规定，严控施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周边环境的影响，不得扰民。严格落实《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》以及建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。合理安排施工作业调度，避开居民休息时间；禁止擅自夜间施工（夜22时至次日晨6时），确因工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，须按规定报市生态环境局勉县分局审批同意后方可进行，同时公告附近居民，做好解释工作。建筑垃圾处置及清运作业要严守管理规定，禁止车辆沿途抛撒。

（八）建立健全环境保护规章制度，制定并落实运营期环境管理、环境监测计划，根据监测结果及时改进和优化环境保护措施。严格执行陕西汉江湿地省级自然保护区行政主管部门管理规定和环评措施要求，避免对保护区的影响。

（九）涉及新增射线类装置、放射性医疗设备的，须另行办理环境影响评价手续，并按规定办理辐射安全许可证。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。严格遵守排污许可管理规定，投运前依法办理排污许可手续。湿地保护、生物安全、社会稳定风险评估等其他事项须按有关部门要求严格执行。

四、你院应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目开工前、施工过程中和建成后的环境信息，接受公众和社会监督，保障可能受项目环境影响的公众环境权益。项目建设和运行过程中，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

六、依照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，该项目由市生态环境局勉县分局负责组织开展辖区内项目的事中事后监督检查。市生态环境保护综合执法支队对该项目事中事后监督管理工作进行监督指导。

汉中市生态环境局

2020年12月17日

────────────────────────────

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市核与辐射环境监督管理站。

市生态环境局勉县分局，环评单位。

────────────────────────────

汉中市生态环境局办公室                 2020年12月18日印发

────────────────────────────

共印15份