汉环批复〔2021〕7号

汉中市生态环境局

关于石门水库排沙减淤工程环境

影响报告书的批复

汉中市石门水库管理局：

你局报来的《石门水库排沙减淤工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据汉中市水利局《关于石门水库除险加固排沙减淤工程有关问题的复函》（汉水函〔2020〕216号），石门水库除险加固工程初步设计经省发改委以“陕发改农经〔2016〕1495号”文件批复，石门水库排沙减淤工程属该工程批复建设内容。工程位于汉中市汉江上游支流褒河汉台区石门水库库区上游～库尾段，清淤范围为石门水库坝址上游10km～15km河段，范围全长5.0km。于三年施工期内（2019年4月-2022年3月），委托有河道疏浚能力和相关清淤设备的公司，在库区中尾部河段共计清淤约345万m3，每年在枯水期11月～次年4月进行。工程设置青桥驿和老丈沟两处清淤点（均位于石门水库原有管理占地范围内，不新增占地），每个清淤点分生产区和生活区布置临建设施。生产区主要设置清淤设施（备）、输送设施（包括船体连接浮管、水下潜管和岸管敷设）、泥水分离设施（备），以及堆料场（区）和机械停放场各1处，配置清淤船、自吸船、挖掘机、装载机等设备；生活区在施工区以外村庄临时租用布置办公室、宿舍、食堂、厕所等设施。工程总投资1177.48万元，其中环保投资估算约267.94万元，约占总投资的23%。

该工程环境影响评价文件未经生态环境部门审批，施工单位即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，违法行为已经查处。建设单位是建设项目选址、设计、建设、运营全过程落实生态环境保护措施、公开环境信息的主体。你局须认真吸取教训，督促各方增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生。

鉴于本工程属石门水库除险加固工程机械清淤建设内容细化的具体内容，石门水库除险加固工程《环境影响报告书》已经省生态环境厅批复（陕环批复〔2018〕600号），《对褒河国家级水产种质资源保护区水生生态影响专题评价报告》已经农业农村部长江流域渔政监督管理办公室批复（农长（资环）便〔2018〕162号）且经环评调查不涉及工程重大调整，《石门水库排沙减淤实施方案》已经市水利局审查同意（汉水函〔2020〕216号），根据环评和技术评估结论，你局应对照《报告书》、技术评估意见和本批复要求，完善并严格落实各项污染防治、生态保护恢复治理和环境风险防范措施，确保区域生态环境安全。

二、应重点做好以下工作：

（一）严格执行生态环境部门函复的环境质量标准、污染物排放标准（汉区环函〔2019〕195号等）。

（二）落实省生态环境厅《关于陕西汉中石门水库除险加固工程环境影响报告书的批复》（陕环批复〔2018〕600号）相关要求，做好与除险加固工程环保措施的衔接配合。贯彻“以新带老”原则，加强库区现有环境问题的排查整治，推进氮磷治理，形成长效机制。

（三）结合《湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）》（环办〔2014〕111号）等工程技术规范，优化、完善排沙清淤方案设计，强化环保比选，在沿线监测调查的基础上，合理确定范围、深度和施工工艺（周期），有效防控二次污染和对生态系统的不利影响，选择石门水库除险加固工程放空时段完成清淤，严禁超出清淤设计需求采砂。委托有资质的环保型清淤机构组织施工，施工方案及作业计划报当地生态环境部门备案。按照“以废定产”原则，淤积物处置不畅时，应暂停或间歇开展挖泥作业。

（四）严格生态保护恢复治理措施。落实环评“上、下两个清淤点”的推荐布置方案，严控施工占地和作业范围，减少临时占地，合理布置施工场地，强化施工管理和避让措施，全面落实水生生物及栖息地保护修复、鱼类产卵期避让、野生动植物保护等措施，降低生态扰动和破坏。工程涉及褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护区，应严格执行水产种质资源保护区管理规定，以及渔业行政主管部门批准的保护和补偿措施，切实有效保护水生生物质资源及其生存环境。涉及汉中褒河湿地、汉中石门水库湿地等重要湿地，应严格执行林业行政主管部门相关管理措施，以及环评提出的湿地保护恢复措施，避免压占湿地，加快石门水库湿地保护小区建设，有效防控不利影响。严格落实水土保持措施，工程完工及时对施工迹地进行生态恢复。

（五）重点强化水环境保护措施。清淤点实行“清污分流、雨污分流”，规范建设泥、水处理设施及排口，出水口设置流量、水质监测设施，严格运行管理，采取脱氮除磷措施，确保出水水质稳定达标。生产废水、生活污水处理达标后全部安全综合利用，不外排；泥水分离尾水处理达标后立足综合利用，回用库区必须符合水库水环境质量标准要求。按照环评要求下游设置监控预警断面，出现异常应停止排沙减淤作业，采取有效防范措施避免对下游河道水质造成影响，确保国控断面水质达标。依照技术规范对清淤点实行分区防渗，泥、水输送管道及处理构筑物（含堆料场）等采取有效措施防止“跑、冒、滴、漏”。

（六）严格依照法律法规和相关政策、标准，对危险废物和一般固废进行管理。加强淤积物检测鉴定，建立和规范管理台账，安全实施综合利用或处理处置；科学进行生产调度，及时清运淤积物，防止积压产生不利环境影响。淤泥用作种植用土必须符合相关技术标准要求，确保生态安全。属危废的须单独收集、安全规范收储，交由有资质的单位安全处置。固体废物堆存场所应强化“三防”措施，防止造成二次污染。生活垃圾日产日清，交环卫部门安全处置。

（七）做好大气污染防控工作。选用节能环保施工机械和运输工具，清淤设备采用电力驱动，工程机械使用清洁燃油。堆料场（区）落实有效的防尘、抑尘和防臭、抑臭措施。加强作业场区和运输车辆除尘保洁，确保满足国家和地方标准企业边界大气污染物规定限值。

（八）做好噪声防控工作。结合《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）等标准，优化清淤点布局和清淤船布设，采取有效的减振、降噪措施，确保场界噪声达标，合理安排生产时间，禁止夜间作业，杜绝扰民。

（九）严格防范环境风险。针对设备（施）故障、汛期灾害等风险因素，制定完善环境风险应急预案及余水等应急措施，并报生态环境部门备案。落实应急物资储备，加强应急演练，严守区域生态环境安全。加强施工机械漏油和化学品管理，防止泄漏造成污染。

（十）健全环境保护工作制度，加强机构和人员负责生态环保工作。完善环境管理和环境监测计划，定期开展水质、底泥和水生生物监测，加强富营养化等特征因子、指标跟踪监控，定期监测报告送当地生态环境部门；根据监测结果及时优化、改进环保措施。适时系统推进库区底泥调查分析，坚持生态疏浚技术路线，建立科学的排沙减淤长效机制，组织开展生态修复，提高水体自净能力，减少内源污染，防范河流湖库化、富营养化风险，保障水质安全。

（十一）做好车辆运输环节的污染防治工作，加强管控措施，防止沿途抛洒和扬尘、噪声扰民。

（十二）该工程属石门水库除险加固工程的组成部分，应于石门水库除险加固工程结束前完成全部作业，禁止超期清淤。

三、你局完善各项生态环保措施后，须规定程序实施环境保护验收；未经验收合格不得进行清淤作业，并严格遵守排污许可管理规定。该工程清淤作业结束后，与石门水库除险加固工程一并实施竣工环保验收。你局应加强工程环境监理，监理报告纳入竣工环保验收内容。

四、你局应严格遵守《长江保护法》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《陕西省湿地保护条例》、《汉中市汉江流域水环境保护条例》等法律法规。项目涉及国家级水产种质资源保护区、秦岭生态环境保护范围、重要湿地等环境敏感区、应征求并落实相关主管部门意见，依法办理有关手续。涉及水土保持、安全生产、取水、投资项目管理、卫生健康、船舶、河道管理等其他事项须按有关部门要求严格执行。因规划、政策调整，或“三线一单”生态环境分区管控、流域和秦岭专项规划及规划环评另有规定的，从其规定。

五、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变化的，你局须按规定履行环境影响评价手续；属重大变动的应重新报批环境影响评价文件。

六、鉴于石门水库拟规划为汉中市中心城区应急备用水源地，且项目区环境敏感，项目投运后规定时间内，或者项目建设、运行过程中，产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的，应按照规定组织开展环境影响后评价，根据评价要求采取改进措施，确保生态环境保护措施的适用性、有效性，并将环境影响后评价文件报送市、县（区）生态环境部门。同时，按照“一湖一策”的原则，参照《湖泊生态环境保护实施方案编制指南（试行）》（环办〔2014〕111号）等规范和标准，你局应推进石门水库生态环境保护实施方案的编制、修订，适时启动整个库区的环境影响后评价，提升生态环境治理水平。

七、你局应严格按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，全面落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目开工前、施工过程中和建成后的环境信息，接受公众和社会监督，畅通公众参与渠道，及时解决公众担忧的环境问题，保障可能受项目环境影响的公众环境权益。

八、依照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，由市生态环境局汉台分局、市生态环境局留坝分局负责组织开展辖区内项目的事中事后监督检查，督导项目单位环境影响后评价工作，并加强水环境监督性监测。市生态环境保护综合执法支队对该项目事中事后监督管理强化抽查和监督指导。

汉中市生态环境局

2021年3月15日

────────────────────────────

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局汉台分局，市生态环境局留坝分局，环评单位。

────────────────────────────

汉中市生态环境局办公室                  2021年3月16日印发

────────────────────────────

共印15份