汉环批复〔2022〕12号

汉中市生态环境局

关于陕西华林矿业有限公司尾矿资源再利用

项目环境影响报告书的批复

陕西华林矿业有限公司：

你公司报来的《尾矿资源再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于西乡县白龙塘镇丰宁村，新建尾矿、废渣综合利用回采生产线1条（选钛生产线与选砂生产线串联设置），回选尾矿废渣的钛中矿和可用建筑材料。年回选钛中矿1.25万吨、可用建筑材料20万立方米。回采规模为1378.4t/d，其中干采481.2t/d，湿采897.2t/d，每年约开采41.35万t，回采年限约3.6年。项目总投资5500万元，其中环保投资101.5万元，占总投资1.8%。

该项目安全设施设计审查已经汉中市应急管理局通过审查（汉市应急函〔2020〕31号），建设项目用地预审与选址意见书已经西乡县自然资源局核发（西自然资用字第61072420210012号），西乡县自然资源局出具该项目不占用永久基本农田和生态保护红线的说明。西乡县林业局出具不涉及林地的说明。2022年4月18日陕西华林矿业有限公司与西乡华辰新型建材有限责任公司签订了尾泥购销协议。经审查，该项目在严格落实相关政策要求，采取有效的环境风险防范措施的前提下，环境影响报告书中所列建设项目的性质、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该项目实施的依据。

二、应重点做好以下工作：

（一）严格执行市生态环境局西乡分局批复的环境质量标准和污染物排放标准及其他要求（西环保批〔2022〕3号）。

（二）工程设计和建设过程中要严格落实废水综合回用的各项措施，确保废水不外排。项目选矿废水经浓密、压滤处理后全部返回高位水池用于尾矿造浆，不外排。生活污水经化粪池收集处理后综合利用，不外排。

（三）尾矿回采场地应配备洒水设施，物料转运装卸区应采取封闭运输、围挡、遮盖等措施，以降低粉尘产排量。厂区内道路要进行硬化，减少运输扬尘对周边环境的影响。

（四）规范处置固体废弃物。压滤过程产生的尾泥在场内暂存后全部外运综合利用，暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定与要求；生活垃圾集中收集后，送至丰宁村垃圾收集点统一清运处理，不得随意倾倒；运行过程中产生的废机油、含油手套等危险废物应设置危废暂存间暂存，定期交由有资质的危废处置单位进行处置。

（五）重点做好环境风险防控工作。严格按照有关规范细化尾矿回采工作流程，规范生产作业管理，有效防控尾矿库事故环境风险；全面落实环评提出的各项风险管理及防范措施，定期开展隐患排查和整治工作；针对坝体渗流、溃坝等生产安全事故和重大险情，制定详细的尾矿库突发环境事件应急预案，储备环境应急物资，组织开展应急演练，并与地方政府建立应急联动机制。加强运行期管理，定期检修设施、设备，防止非正常情况下生产废水、危险废物的事故排放污染地表水、地下水和土壤环境。

（六）尾矿回采工作结束后，应根据《汉中市尾矿回采及综合利用管理办法（试行）》要求，对范家沟尾矿库重新论证，决定是否再次利用，若重新启用且用途与原环评不一致应重新履行环境影响评价手续，若经论证，该尾矿库不再利用，则应进行闭库，需委托有资质的单位进行闭库设计，严格落实各项植被恢复和复垦措施，并报市县生态环境局备案，防止服务期满后的环境污染风险。

（七）制定监测计划。按照《报告书》要求定期对无组织颗粒物、厂界噪声、地下水环境和周边土壤进行检测，规范合理设置监测点位，出现异常应立即采取措施，确保区域生态环境质量不下降。

（八）严格落实施工期各项污染防治和生态保护措施，减少植被开挖面积。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，工程竣工后须按规定程序实施竣工环保验收。

四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目开工前、施工过程中和建成后的环境信息，接受公众和社会监督，保障可能受项目环境影响的公众环境权益。项目建设和运行过程中，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、《报告书》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过五年工程才开工的，应当在开工前将《报告书》报我局重新审核。

六、依照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等要求，该项目由市生态环境局西乡分局负责组织开展辖区内项目的事中事后监督检查。市生态环境保护综合执法支队对该项目事中事后监督管理工作进行监督指导。

汉中市生态环境局

2022年8月24日

────────────────────────────

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市生态环境局西乡分局，环评单位。

────────────────────────────

汉中市环境保护局办公室                  2022年8月24日印发

────────────────────────────

共印16份